## Slide 1
讲座封面
01 / 60
研究生讲座 / 数字讲义版
AI时代的材料科学实验：
从 DOE 到 Self-Driving Labs
重新理解实验、方法论与自驱实验室
本讲面向材料科学与工程相关研究生和高年级本科生。
主线不是“AI 更强了”，而是“实验正在被重新组织”。
关键词：Experiment（实验） / Design of Experiments（实验设计，DOE） / Self-Driving Labs（自驱实验室，SDL）
Notes: 讲解词：
开场先把题目立住：这一讲不是单讲某个优化算法，也不是简单介绍 AI for Science。我要讨论的是在 AI 时代，材料科学中的实验本身如何被重新理解、重新组织、重新加速。
注解：
- Self-Driving Labs（自驱实验室，SDL）
- Design of Experiments（实验设计，DOE）

## Slide 2
讲座结构
02 / 60
今天的六个部分
三小时讲座的主线是“实验”而不是“算法清单”。
01
为什么今天必须重新理解实验
02
MSE（材料科学与工程）实验图谱与目录学
03
传统方法论：试错法与 DOE（实验设计）
04
AI 时代的实验：什么是 SDL（自驱实验室）
05
A-Lab（自治实验室）作为真实系统案例
06
Case Studio：最小 live demo 与课程总结
Notes: 讲解词：
先把路径说清楚：今天不是从算法入手，而是从实验入手。先问实验在材料科学里是什么，再问传统方法论做了什么，最后才进入 SDL、真实案例和最小 live demo。
注解：
- 建议把这页讲成“路径声明”，而不是流程说明

## Slide 3
讲座定位
03 / 60
这不是一场“AI 工具清单”讲座
本讲的中心对象是实验，不是某个单独模型。
• 我们关心的是：实验如何生产知识，而不是只关心模型是否更强。
• SDL 的出现，是实验方法论、硬件自动化、数据化与算法决策的合流。
• 因此，本讲既谈传统方法，也谈 AI 时代的新组织形式。
讲座产出
听完后，学生应该能回答三个问题：
1. 为什么实验仍是中心
2. DOE 与 SDL 的关系是什么
3. 哪些问题适合做 SDL
态度
既拥抱 AI，也质疑 AI。
既重视算法，也坚持人的判断与科学伦理。
Notes: 讲解词：
先压住一个常见误解：这不是 AI 工具清单，也不是某种优化算法导论。更根本的问题是，当 AI 进入实验科学之后，实验本身的组织方式、节奏和判断链条发生了什么变化。
注解：
- Human-in-the-loop（人在回路中）
- Human-on-the-loop（人在回路上）
参考来源：
- Häse, F. et al. The future of self-driving laboratories: from human in the loop interactive AI to gamification. Digital Discovery 3, 2024. https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2024/dd/d4dd00040d
- Tom, G. et al. Self-Driving Laboratories for Chemistry and Materials Science. Chemical Reviews 124(16), 2024. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.4c00055

## Slide 4
讲座路径
04 / 60
从网站到 PPT：两条交付链路，内容主线一致
网站负责动态演示，PPT 负责稳定交付。
• 网站版适合展示课程结构、A-Lab 案例页和 Case Studio live demo。
• PPT 版适合在网络、浏览器或现场环境不稳定时完整讲完。
• 两条链路服务同一主线：实验 → 方法论 → SDL → 真实案例 → 最小闭环演示。
为什么两者并存
网站适合系统与交互，PPT 适合稳定叙事；两者服务同一学术主线。
Notes: 讲解词：
网站和 PPT 不是两套内容，而是同一讲座的两种介质。网站更适合看系统、案例和交互，PPT 更适合把问题、观点和证据链顺着讲清楚。
注解：
- 网站地址：https://sdl-lecture.vercel.app

## Slide 5
第一部分
05 / 60
01
为什么今天必须重新理解实验
如果不先理解实验的地位，就很容易把 SDL 误解成“算法升级版 DOE”。
如果不先把实验放回中心，后面关于 DOE 和 SDL 的判断都会漂。
Notes: 讲解词：
先讲一个更根本的问题：实验在科学里到底处在什么位置。只有把这个问题讲清楚，后面关于 DOE、自动化和 SDL 的讨论才不会变成简单的工具崇拜。
注解：
- 本部分建议控制在 20–25 分钟
参考来源：
- Kuhn, T. S. The Structure of Scientific Revolutions. University of Chicago Press, 1962/2012.
- Hey, T., Tansley, S., & Tolle, K. (eds.) The Fourth Paradigm: Data-Intensive Scientific Discovery. Microsoft Research, 2009. https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/fourth-paradigm-data-intensive-scientific-discovery/

## Slide 6
实验的地位
06 / 60
实验不是理论的附庸，也不是数据的采样器
在材料科学中，实验本身就是知识生产机制。
• 实验不仅验证理论，也发现现象、制造样品、暴露异常、纠正错误。
• 很多 MSE 问题无法由纯理论直接给出答案，必须依赖实验进入真实材料世界。
• 因此，实验不是“最后一步确认”，而是研究链条中的主轴。
在 MSE 中，实验承担什么
发现 / 制备 / 表征 / 测量 / 评价 / 失效分析 / 校准 / 纠错
关键判断
谁能更高质量地组织实验，谁就可能更快地产生可靠知识。
Notes: 讲解词：
先把一个判断说清楚：在材料科学里，实验不是理论后的确认动作，而是直接进入真实材料世界、制造对象、暴露异常和推动纠错的知识生产机制。
注解：
- Materials Science and Engineering（材料科学与工程，MSE）
参考来源：
- Hacking, I. Representing and Intervening. Cambridge University Press, 1983.
- Kuhn, T. S. The Structure of Scientific Revolutions. University of Chicago Press, 1962/2012.

## Slide 7
实验输出
07 / 60
从实验类别到数据形态：SDL 关心的不只是“做了什么实验”
它更关心实验会产出什么观测，以及这些观测能否进入决策。
维度
典型输出
常见数据形态
SDL 化难点
制备/加工
样品状态变化
配方表、工艺参数、批次记录
样品历史难标准化，过程漂移强
结构/成分表征
相、成分、形貌
谱图、峰位、图像、mapping
高维数据多，解释链长
物性/性能
电、热、力、化学响应
曲线、标量、循环数据
目标常多元，测量时间不均一
失效/可靠性
寿命、退化、异常模式
时间序列、统计分布
成本高、时间长、噪声和偶然性强
Notes: 讲解词：
后面讨论 SDL 时，真正的难点常常不在优化器，而在实验给出的观测到底是什么：是谱图、图像、曲线还是标量；这些观测能不能稳定、及时、低成本地进入决策回路。
注解：
- measurement（观测）
- data modality（数据模态）
- high-dimensional observation（高维观测）
参考来源：
- NIST Material Schema: Process. https://pages.nist.gov/material-schema/Process/
- EMMC CHADA / CHAMEO. https://emmc.eu/moda-chada/chada/
- Tom, G. et al. Self-Driving Laboratories for Chemistry and Materials Science. Chemical Reviews 124(16), 2024. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.4c00055

## Slide 8
实验的角色
08 / 60
实验如何贯穿一条典型的 MSE 知识链
它不是单点动作，而是一条连续工作流。
问题提出
我们想优化什么、理解什么、验证什么？
样品与制备
材料从想法变成可被研究的真实对象。
表征与测量
结构、组成、性能、失效等响应被观察和记录。
数据与模型
实验结果被整理、比较、建模和解释。
判断与决策
研究者决定下一个实验点、下一个变量或下一个机制假说。
反馈与纠错
异常、误差、重复性和反例推动科学自我修正。
Notes: 讲解词：
把这条链看清楚很重要：从问题提出、样品制备到表征、建模、判断和纠错，实验始终贯穿其中。SDL 改变的不是实验的存在，而是这条链的组织方式、速度和可追踪性。
注解：
- 可与 Process–Structure–Property–Performance（工艺–结构–性能–服役）主线关联
参考来源：
- NIST Material Schema: Process. https://pages.nist.gov/material-schema/Process/
- Hacking, I. Representing and Intervening. Cambridge University Press, 1983.

## Slide 9
为什么是今天
09 / 60
为什么今天谈 SDL，而不是十年前或二十年前
因为实验条件、数据条件和计算条件正在同时成熟。
• 实验硬件更自动化：样品制备、表征、搬运、调度逐渐可编排。
• 实验数据更可计算：传感、记录、数据库和元数据体系更成熟。
• 算法更能进入闭环：不只做离线预测，还能参与下一实验点决策。
三条线收束
硬件自动化
数据化
模型驱动决策
因此
SDL 不是突然出现的新名词，而是多条技术线索在实验系统中的收束。
Notes: 讲解词：
今天之所以能认真讨论 SDL，不是因为某个模型突然更聪明，而是实验硬件、数据基础设施和模型驱动决策这三条线终于能在一个系统里接上，形成可运行闭环。
注解：
- Closed-loop experimentation（闭环实验）
参考来源：
- Hey, T., Tansley, S., & Tolle, K. (eds.) The Fourth Paradigm: Data-Intensive Scientific Discovery. Microsoft Research, 2009. https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/fourth-paradigm-data-intensive-scientific-discovery/
- Stach, E. A. et al. The rise of self-driving labs in chemical and materials sciences. Nature Synthesis 2, 2023. https://www.nature.com/articles/s44160-022-00231-0
- Tom, G. et al. Self-Driving Laboratories for Chemistry and Materials Science. Chemical Reviews 124(16), 2024. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.4c00055

## Slide 10
科学范式
10 / 60
从自然观察到自驱实验：知识生产方式如何演化
范式变化的关键，不只是工具变化，而是“如何得到知识”在变化。
P1
观察
以经验观察为主，积累现象和记述。
P2
理论
通过抽象理论组织现象，形成定律和解释。
P3
计算
借助数值模拟和计算模型处理复杂系统。
P4
数据密集
大量数据、数据库和统计/机器学习加入发现过程。
P5
自驱实验
模型开始进入实验闭环，参与实验设计与执行节奏。
Notes: 讲解词：
这里真正重要的不是年份，而是知识生产机制的变化：观察、理论、计算、数据密集，再到模型进入行动链。所谓第五范式，如果这个说法成立，关键不在于‘有 AI’，而在于模型开始参与下一步实验。
注解：
- Fourth Paradigm（第四范式）
- Fifth Paradigm（第五范式）
参考来源：
- Kuhn, T. S. The Structure of Scientific Revolutions. University of Chicago Press, 1962/2012.
- Hey, T., Tansley, S., & Tolle, K. (eds.) The Fourth Paradigm: Data-Intensive Scientific Discovery. Microsoft Research, 2009. https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/fourth-paradigm-data-intensive-scientific-discovery/
- Stach, E. A. et al. The rise of self-driving labs in chemical and materials sciences. Nature Synthesis 2, 2023. https://www.nature.com/articles/s44160-022-00231-0
- Tom, G. et al. Self-Driving Laboratories for Chemistry and Materials Science. Chemical Reviews 124(16), 2024. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.4c00055

## Slide 11
范式比较
11 / 60
第四范式与第五范式的差别，不在“数据更多”
真正的区别在于模型是否进入行动链。
维度
第四范式
第五范式
对实验的意义
主要对象
数据与模式
数据、模式与行动
从“看懂”走向“决定下一步”
模型角色
分析与预测
分析、预测与推荐
模型开始参与实验决策
实验角色
数据来源
决策回路的一部分
实验被更紧密地编排
研究者角色
解释者
解释者 + 监督者 + 约束设定者
人不退出，角色重构
Notes: 讲解词：
第四范式强调的是数据密集科学；第五范式常被用来指模型进一步进入行动链，不再只解释数据，而开始推荐下一步实验。这意味着实验从被观察对象，逐步变成被编排系统。
注解：
- 数据密集科学
- agentic workflow（代理式工作流）
参考来源：
- Hey, T., Tansley, S., & Tolle, K. (eds.) The Fourth Paradigm: Data-Intensive Scientific Discovery. Microsoft Research, 2009. https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/fourth-paradigm-data-intensive-scientific-discovery/
- Häse, F. et al. The future of self-driving laboratories: from human in the loop interactive AI to gamification. Digital Discovery 3, 2024. https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2024/dd/d4dd00040d
- Tom, G. et al. Self-Driving Laboratories for Chemistry and Materials Science. Chemical Reviews 124(16), 2024. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.4c00055

## Slide 12
实验角色
12 / 60
沿着五种范式看，实验的角色一直在变
同样叫“实验”，在不同范式中承担的知识功能并不一样。
观察范式
实验更像现象采集与经验积累，重点是“看见什么”。
理论范式
实验常承担验证与校正作用，重点是“理论是否站得住”。
计算范式
实验开始与模拟互相校准，重点是“模型与现实差多远”。
数据密集范式
实验既是数据来源，也是数据库和模型更新的入口。
自驱实验范式
实验进入闭环，被模型调度、被系统编排、被人监督。
讲座结论
SDL 不是取消实验，而是把实验推到更高频、更系统、更可追踪的位置。
Notes: 讲解词：
一个容易被误解的地方在这里：范式变化并不意味着实验越来越不重要。恰恰相反，实验在新范式中更频繁、更系统，也更需要被清晰定义、严格记录和持续监督。
注解：
- 可与下一页“旧范式并未消失”连讲
参考来源：
- Kuhn, T. S. The Structure of Scientific Revolutions. University of Chicago Press, 1962/2012.
- Hey, T., Tansley, S., & Tolle, K. (eds.) The Fourth Paradigm: Data-Intensive Scientific Discovery. Microsoft Research, 2009. https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/fourth-paradigm-data-intensive-scientific-discovery/
- Häse, F. et al. The future of self-driving laboratories: from human in the loop interactive AI to gamification. Digital Discovery 3, 2024. https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2024/dd/d4dd00040d

## Slide 13
范式关系
13 / 60
前三种范式并没有消失，而是被第四、第五范式重新组织
新范式不是替身，而是重组、串联和放大。
维度
前三范式留下什么
第四/第五范式如何吸收
对今天实验的含义
经验与直觉
成为目标设定、异常判断和早期摸底的重要来源
人类经验仍在回路中
理论与机制
成为约束、先验和可解释性支撑
不是只有数据拟合
计算与模拟
成为候选筛选、数字孪生和仿真试验台的一部分
实验前端可被预压缩
数据与自动化
把前三者接入可更新、可执行的闭环系统
方法论开始系统集成
Notes: 讲解词：
更稳妥的讲法不是‘新范式取代旧范式’，而是旧范式被重新组织：经验仍然重要，理论仍然提供约束，计算仍然参与筛选，只是现在它们被接入了一个更强的数据化和闭环化系统。
注解：
- 这页可直接回应“旧范式会不会死”这一类问题
参考来源：
- Kuhn, T. S. The Structure of Scientific Revolutions. University of Chicago Press, 1962/2012.
- Hey, T., Tansley, S., & Tolle, K. (eds.) The Fourth Paradigm: Data-Intensive Scientific Discovery. Microsoft Research, 2009. https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/fourth-paradigm-data-intensive-scientific-discovery/
- Tom, G. et al. Self-Driving Laboratories for Chemistry and Materials Science. Chemical Reviews 124(16), 2024. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.4c00055

## Slide 14
过渡
14 / 60
“问题不再只是‘我们如何理解实验结果’，而是‘我们如何组织下一轮实验’。”
本讲核心转折
从这里开始，实验的对象、实验的流程、实验的决策者，都会被重新审视。
Notes: 讲解词：
这里开始转向另一类问题：传统研究常把重点放在解释已有结果；到 SDL 这里，重点开始前移到下一轮实验如何被设计、被推荐、被执行。
注解：
- 建议此页稍停顿，作为章节转场

## Slide 15
第二部分
15 / 60
02
MSE 实验图谱与目录学
如果不先知道实验有哪些类型、各自输出什么数据，就谈不上 SDL 化。
按实验而不是按材料类别来组织，才能把数据、方法和 SDL 适配度放在同一张图里。
Notes: 讲解词：
这一部分换一个视角来组织材料科学：不是按金属、陶瓷或半导体分，而是按实验类型分。这样更容易看清实验输出、方法选择和 SDL 适配度之间的关系。
注解：
- taxonomy（分类框架）
- catalog（目录学）
参考来源：
- NIST Material Schema: Process. https://pages.nist.gov/material-schema/Process/
- EMMC CHADA / CHAMEO. https://emmc.eu/moda-chada/chada/

## Slide 16
实验图谱
16 / 60
以实验为中心的 MSE 图谱
实验是中心节点，向外连接问题、样品、测量、模型与工程约束。
研究问题
目标、约束、假设
样品状态
粉末、薄膜、块体、器件
制备/加工
合成、热处理、沉积、成形
表征/测量
结构、成分、性能、失效
数据
谱图、图像、曲线、表格
模型
统计、机理、代理模型
决策
下一个点、下一个配方、下一个条件
验证
重复性、校准、边界条件
Notes: 讲解词：
这一页可以看成全讲的骨架图：实验不是孤立动作，而是连接问题、样品、观测、数据、模型和决策的中心节点。后面讲 SDL，本质上就是在改造这张网里若干关键连接。
注解：
- objective / measurement / decision 三者需要当场区分
参考来源：
- NIST Material Schema: Process. https://pages.nist.gov/material-schema/Process/
- EMMC CHADA / CHAMEO. https://emmc.eu/moda-chada/chada/

## Slide 17
分类总览
17 / 60
我们采用的 8 类 MSE 实验框架
这是讲座版目录学，不假装是唯一标准，但足够教学和实现。
样品制备
让材料样品被制造出来
加工调控
改变已有材料状态与组织
结构表征
材料是什么、长什么样
物性测量
材料有哪些基础性质
功能测试
材料在应用情境下表现如何
稳定与失效
材料能撑多久、怎么坏
计量与校准
结果是否可信、可比较
高通量与闭环
如何加速筛选与优化
Notes: 讲解词：
这八类实验不是互斥的，而是从实验目的出发的组织方式。这样分类的最大好处，是能直接连接到输出数据类型和 SDL 适配度，而不是停留在学科目录层面。
注解：
- NIST Material Schemas（美国国家标准与技术研究院材料模式）提供了重要启发
参考来源：
- NIST Material Schema: Process. https://pages.nist.gov/material-schema/Process/
- EMMC CHADA / CHAMEO. https://emmc.eu/moda-chada/chada/

## Slide 18
分类细化
18 / 60
前四类：从做出样品，到知道样品是什么
这四类往往决定实验链的上半程。
样品制备
定义：生成样品或样品库。
例：固相合成、溶胶凝胶、CVD（化学气相沉积）、PVD（物理气相沉积）。
SDL 关系：常是闭环中的执行端。
加工调控
定义：改变已有材料状态。
例：退火、淬火、轧制、表面改性。
SDL 关系：常与工艺优化、结构演化问题相连。
结构表征
定义：回答材料的结构、成分与形貌。
例：XRD（X射线衍射）、SEM（扫描电镜）、TEM（透射电镜）、XPS。
物性测量
定义：回答材料的本征或近本征性质。
例：电导率、热导率、硬度、磁化、带隙。
Notes: 讲解词：
前四类可以连成材料研究的上半程：先把样品做出来，再通过加工把状态调到合适区间，再通过表征知道它是什么，再通过测量知道它具有什么性质。
注解：
- CVD（Chemical Vapor Deposition，化学气相沉积）
- PVD（Physical Vapor Deposition，物理气相沉积）
参考来源：
- NIST Material Schema: Process. https://pages.nist.gov/material-schema/Process/
- EMMC CHADA / CHAMEO. https://emmc.eu/moda-chada/chada/

## Slide 19
分类细化
19 / 60
后四类：从能不能工作，到结果是否可信
这四类决定实验链的下半程和结果质量。
功能测试
定义：材料在目标应用场景中表现如何。
例：电池循环、催化转化率、器件 I–V 曲线、传感响应。
稳定与失效
定义：材料会不会退化、如何失效。
例：疲劳、腐蚀、热循环、湿热老化、击穿。
计量与校准
定义：保证结果可重复、可比较、可追溯。
例：标准样校准、空白对照、实验室间比对、不确定度评估。
高通量与闭环
定义：将制备、测量与决策集成为加速系统。
例：组合材料库、自动化 DOE、主动学习、自驱实验室。
Notes: 讲解词：
后四类提醒我们，优化不是终点。功能、可靠性、计量和校准共同决定结果是否可信。SDL 如果只会加速试验，而不管校准和失效，最后很容易跑得快但结论不稳。
注解：
- active learning（主动学习）
- high-throughput experimentation（高通量实验）
参考来源：
- NIST Material Schema: Process. https://pages.nist.gov/material-schema/Process/
- EMMC CHADA / CHAMEO. https://emmc.eu/moda-chada/chada/
- Tom, G. et al. Self-Driving Laboratories for Chemistry and Materials Science. Chemical Reviews 124(16), 2024. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.4c00055

## Slide 20
输出数据
20 / 60
不同实验类型，天然对应不同数据形态
SDL 不是只优化一个分数，而是要面对不同观测输出。
维度
典型输出
常见数据形态
对 SDL 的启发
结构表征
衍射峰、谱图、显微图
图像/谱图类输出需先定义可比较观测
物性测量
标量、曲线、张量
目标函数常较清晰，但噪声与重复性关键
功能测试
效率、寿命、选择性、I–V 曲线
往往是多目标、多约束
失效实验
寿命分布、失效模式、阈值
时间成本高，闭环更需谨慎设计
Notes: 讲解词：
这里要把讨论从“优化一个分数”拉出来。真实实验输出可能是谱图、图像、曲线或寿命分布；SDL 的一个核心难点，就是如何把这些复杂观测转成可比较、可决策的对象。
注解：
- observation model（观测模型）
- objective function（目标函数）
参考来源：
- NIST Material Schema: Process. https://pages.nist.gov/material-schema/Process/
- Tom, G. et al. Self-Driving Laboratories for Chemistry and Materials Science. Chemical Reviews 124(16), 2024. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.4c00055

## Slide 21
第三部分
21 / 60
03
传统方法论：试错法与 DOE
SDL 不是从天而降，而是沿着传统实验方法论继续往前走。
理解传统方法的成功与边界，是理解 SDL 的前提。
Notes: 讲解词：
这里先把一个误解拿掉：SDL 不是从天而降的新大陆。它和试错法、DOE 有明确的历史连续性，只是把实验设计、数据更新和推荐机制推进到了新的组织层级。
注解：
- 试错法、启发式方法、DOE（实验设计）
参考来源：
- Fisher, R. A. The Design of Experiments. Oliver & Boyd, 1935.
- Box, G. E. P., Hunter, W. G., & Hunter, J. S. Statistics for Experimenters. Wiley, 1978/2005.
- Desimpel, R. et al. Bayesian optimization for chemical reactions. Chemical Society Reviews 55, 2026. https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2026/cs/d5cs00962f

## Slide 22
试错法
22 / 60
试错法为什么能长期存在
因为它并不愚蠢，而是把经验、直觉和局部反馈编织在一起。
• 很多实验空间在早期并不清楚，研究者先靠经验摸索局部可行区。
• 资深研究者常具备强烈的材料直觉和工艺手感，这在复杂系统中非常有价值。
• 当实验吞吐量低、变量数有限时，试错法往往是现实且高效的。
要防止的误解
不能把传统方法 caricature 成“瞎试”。很多真正高水平的试错，本质上是压缩版的人类启发式搜索。
但
一旦变量增多、实验代价升高、目标转为多目标优化，试错法就很快遇到上限。
Notes: 讲解词：
试错法长期存在，不是因为大家不懂方法，而是因为经验、直觉和局部反馈在很多实验里确实有用。它的问题不在于低级，而在于面对高维、昂贵、多约束问题时很难扩展。
注解：
- heuristics（启发式方法）
参考来源：
- Box, G. E. P., Hunter, W. G., & Hunter, J. S. Statistics for Experimenters. Wiley, 1978/2005.
- Montgomery, D. C. Design and Analysis of Experiments. Wiley, 2017.

## Slide 23
DOE 谱系
23 / 60
从 Fisher 到 Box：DOE 是现代实验方法论的主干之一
它先解决“怎么设计实验”，再逐步走向“怎么在实验中学习”。
1930s
Fisher
把随机化、重复和方差分析系统化，建立现代实验设计基础。
1950s–70s
工业 DOE
全因子、部分因子、响应面等方法进入工程与工艺优化。
Box 时代
序贯思想
强调试验、学习、再试验；统计设计开始接近闭环思维。
今天
与 SDL 汇流
DOE 继续负责初始化、筛选、结构化采样，并与 BO/SDL 集成。
Notes: 讲解词：
如果只把 DOE 讲成几种表格和设计点，那就低估了它。它真正建立的是一种实验方法论：怎样在有限预算里有计划地学习系统。这一点和今天 SDL 的很多思想其实是连着的。
注解：
- R. A. Fisher（费舍尔）
- George Box（乔治·博克斯）
参考来源：
- Fisher, R. A. The Design of Experiments. Oliver & Boyd, 1935.
- Box, G. E. P., Hunter, W. G., & Hunter, J. S. Statistics for Experimenters. Wiley, 1978/2005.
- Montgomery, D. C. Design and Analysis of Experiments. Wiley, 2017.

## Slide 24
DOE
24 / 60
DOE 的核心贡献：把实验从“凭感觉改变量”变成“结构化采样”
它解决的是实验设计问题，而不只是统计分析问题。
• 明确因素、水平、响应和约束。
• 通过有计划的采样区分主效应、交互效应和噪声。
• 在有限实验预算下，提高信息增益和解释能力。
DOE 常见家族
全因子 / 部分因子 / 响应面 / 中心复合 / Box–Behnken
更重要的是
DOE 的价值不仅在“省实验”，更在于让实验变得可解释、可复盘、可交流。
Notes: 讲解词：
DOE 的根本贡献不是省几个点，而是把实验设计本身变成可推理对象。它关心的不只是结果，更关心为什么这样采样、哪些因素重要、哪些交互值得追踪。
注解：
- Box–Behnken design（Box–Behnken 设计）
- Response Surface Methodology（响应面方法）
参考来源：
- Box, G. E. P., Hunter, W. G., & Hunter, J. S. Statistics for Experimenters. Wiley, 1978/2005.
- Montgomery, D. C. Design and Analysis of Experiments. Wiley, 2017.

## Slide 25
DOE 家族
25 / 60
DOE 家族怎么选：筛选、建模、优化各有分工
DOE 不是一个方法，而是一组针对不同实验阶段的设计策略。
全因子
因素少、预算足时，完整摸清主效应与交互。
部分因子
筛选阶段优先，快速找出重要因素。
中心复合
适合建立二次响应面，观察曲率。
Box–Behnken
减少极端组合，常用于工艺优化。
响应面方法
在局部区域建立可解释近似模型。
真正的顺序
先问实验处在哪个阶段，再选 DOE，而不是反过来。
Notes: 讲解词：
这里最重要的是阶段感。筛选阶段、建模阶段和局部优化阶段面对的问题并不一样，所以用的 DOE 也不一样。方法要跟着问题走，而不是先抱住某个设计名词。
注解：
- factor screening（因素筛选）
- response surface（响应面）
参考来源：
- Box, G. E. P., Hunter, W. G., & Hunter, J. S. Statistics for Experimenters. Wiley, 1978/2005.
- Montgomery, D. C. Design and Analysis of Experiments. Wiley, 2017.

## Slide 26
DOE 框架
26 / 60
DOE 的最小词汇表
学生至少要区分这六个词，否则后面讲 SDL 会混。
因素
我们主动控制的变量。
水平
每个因素允许取到的值。
响应
实验测得的结果或输出。
约束
安全、成本、可行性边界。
主效应
单个因素变化带来的影响。
交互效应
因素组合共同作用产生的影响。
Notes: 讲解词：
这六个词看起来基础，但后面 SDL 里的 objective、constraint、measurement、parameter space 都建立在这里。如果这里不分清，后面就很容易把响应和目标、变量和约束混为一谈。
注解：
- factor（因素）
- response（响应）
- constraint（约束）
参考来源：
- Fisher, R. A. The Design of Experiments. Oliver & Boyd, 1935.
- Box, G. E. P., Hunter, W. G., & Hunter, J. S. Statistics for Experimenters. Wiley, 1978/2005.
- Montgomery, D. C. Design and Analysis of Experiments. Wiley, 2017.

## Slide 27
方法比较
27 / 60
试错法、DOE、SDL：不是替代关系，而是连续谱
每种方法都有适用边界。
维度
试错法
DOE
SDL
策略
经验与直觉驱动
统计设计驱动
模型与闭环决策驱动
变量空间
低维更友好
中低维较合适
高维潜力更大
不确定性
通常隐含处理
残差与显著性分析
显式后验与不确定性
迭代速度
慢，强依赖人工
中等，常按批次
快，可闭环运行
最强项
早期摸底
筛选与主效应识别
昂贵实验下的数据效率
Notes: 讲解词：
更接近真实研究现场的讲法不是高下之分，而是连续谱：先靠经验摸边界，再用 DOE 组织设计，最后才在最昂贵、最关键的那段空间里上 SDL。
注解：
- 不要把 SDL 讲成“万能替代者”
参考来源：
- Box, G. E. P., Hunter, W. G., & Hunter, J. S. Statistics for Experimenters. Wiley, 1978/2005.
- Montgomery, D. C. Design and Analysis of Experiments. Wiley, 2017.
- Desimpel, R. et al. Bayesian optimization for chemical reactions. Chemical Society Reviews 55, 2026. https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2026/cs/d5cs00962f

## Slide 28
连续性
28 / 60
从试错法到 SDL：真正变化的是谁来提出“下一步做什么”
这是方法论上的连续性，也是一条自动化程度逐步提高的路线。
• 试错法：主要由研究者直觉提出下一步。
• DOE：由预先设计好的统计结构给出下一组实验。
• SDL：模型根据现有观测和不确定性，动态推荐下一步。
所以
DOE 与 SDL 的区别，不只在模型更复杂，而在推荐逻辑从静态设计转向动态闭环。
关键问题
“下一步做什么”由谁提出、依据什么提出、如何被验证。
Notes: 讲解词：
如果只用一句话概括这条方法论演化线，我会说：变化最大的是下一步实验的提出机制。从人提出、到设计提出、再到模型在闭环中提出，这改变了实验决策的来源与依据。
注解：
- next experiment recommendation（下一实验推荐）
参考来源：
- Box, G. E. P., Hunter, W. G., & Hunter, J. S. Statistics for Experimenters. Wiley, 1978/2005.
- Shahriari, B. et al. Taking the Human Out of the Loop: A Review of Bayesian Optimization. Proceedings of the IEEE 104(1), 2016.
- Desimpel, R. et al. Bayesian optimization for chemical reactions. Chemical Society Reviews 55, 2026. https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2026/cs/d5cs00962f

## Slide 29
DOE 与 SDL
29 / 60
DOE 会死吗？不会：它会与 SDL 串联、并联、集成
真正的问题不是谁取代谁，而是谁在什么阶段更合适。
维度
典型场景
DOE 的角色
SDL 的角色
串联
做初始化、筛选、缩空间
在高成本区域做序贯优化
并联
某些子问题用批量统计设计
另一些子问题用动态推荐
集成
保留因素、响应、约束、设计点语言
把 DOE 思想嵌入初始化和闭环更新
共同边界
可解释、结构化、低成本学习
高数据效率、动态决策、显式不确定性
Notes: 讲解词：
更成熟的说法不是 DOE 会不会死，而是 DOE 会以什么方式继续存在。答案通常是三种：串联、并联和集成。很多高质量 SDL 工作流，内部本来就吸收了 DOE 的语言和初始化策略。
注解：
- 这页可直接回应“AI 时代 DOE 是否过时”
参考来源：
- Fisher, R. A. The Design of Experiments. Oliver & Boyd, 1935.
- Box, G. E. P., Hunter, W. G., & Hunter, J. S. Statistics for Experimenters. Wiley, 1978/2005.
- Desimpel, R. et al. Bayesian optimization for chemical reactions. Chemical Society Reviews 55, 2026. https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2026/cs/d5cs00962f
- Shahriari, B. et al. Taking the Human Out of the Loop: A Review of Bayesian Optimization. Proceedings of the IEEE 104(1), 2016.

## Slide 30
第四部分
30 / 60
04
AI 时代的实验：什么是 SDL
SDL 的关键，不在“用上了 AI”，而在“实验开始形成可更新、可执行、可复位的闭环”。
模型不再只解释已有结果，而开始进入实验行动链。
Notes: 讲解词：
从这里开始，重点不再是某个模型名字，而是一个可运行的实验闭环怎样由软件、硬件、数据、模型和人类监督共同构成。
注解：
- Self-Driving Labs（自驱实验室，SDL）
参考来源：
- Tom, G. et al. Self-Driving Laboratories for Chemistry and Materials Science. Chemical Reviews 124(16), 2024. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.4c00055
- Stach, E. A. et al. The rise of self-driving labs in chemical and materials sciences. Nature Synthesis 2, 2023. https://www.nature.com/articles/s44160-022-00231-0
- Häse, F. et al. The future of self-driving laboratories: from human in the loop interactive AI to gamification. Digital Discovery 3, 2024. https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2024/dd/d4dd00040d

## Slide 31
SDL 全景
31 / 60
在聚焦单个案例前，先看一眼当前 SDL 领域全景
A-Lab 重要，但它不是唯一代表。
化学反应优化
连续流、催化、反应条件优化是 SDL 最活跃方向之一。
材料合成
无机固相、薄膜、配方与聚合物是代表性场景。
自动化编排
ChemOS、工作流调度和设备编排提供系统骨架。
高成本实验
昂贵、慢速或低通量实验更强调数据效率。
低成本 SDL
frugal twin 与低成本平台强调可复制和教育可及性。
主流挑战
标准化、观测定义、验证口径和人机协作仍是共性难点。
Notes: 讲解词：
在进入 A-Lab 之前，最好先看一眼 SDL 的全景。这个领域横跨化学反应优化、材料合成、自动化编排和低成本平台。A-Lab 是其中很重要的一支，但不是唯一叙事。
注解：
- ChemOS（自动化实验编排平台）
- frugal twin（低成本孪生）
参考来源：
- Tom, G. et al. Self-Driving Laboratories for Chemistry and Materials Science. Chemical Reviews 124(16), 2024. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.4c00055
- Stach, E. A. et al. The rise of self-driving labs in chemical and materials sciences. Nature Synthesis 2, 2023. https://www.nature.com/articles/s44160-022-00231-0
- Häse, F. et al. The future of self-driving laboratories: from human in the loop interactive AI to gamification. Digital Discovery 3, 2024. https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2024/dd/d4dd00040d
- Aguilar-Granda, A. et al. Review of low-cost self-driving laboratories in chemistry and materials science: the 'frugal twin' concept. Digital Discovery 3, 2024. https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2024/dd/d3dd00223c
- Autonomous laboratories for accelerated materials discovery: a community survey and practical insights. Digital Discovery, 2024. https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2024/dd/d4dd00059e

## Slide 32
SDL 定义
32 / 60
SDL：模型驱动的实验闭环，不是单次预测
它至少包含目标、观测、更新、推荐和执行五个环节。
• 定义目标：我们到底要优化什么、约束什么、测什么。
• 执行实验：真实硬件或仿真实验台给出观测结果。
• 更新模型：把新观测吸收进当前知识状态。
• 推荐下一点：根据目标与不确定性提出下一个实验。
一句话定义
SDL = 可自动迭代的实验—观测—建模—决策—再实验系统。
要强调
预测模型本身不等于 SDL；进入闭环才是 SDL。
Notes: 讲解词：
把 SDL 理解成‘用机器学习做实验预测’是不够的。真正的 SDL 一定要进入闭环：模型不仅分析结果，还参与下一步行动，而且这个行动能被执行、被观测、被验证。
注解：
- closed-loop experimentation（闭环实验）
参考来源：
- Tom, G. et al. Self-Driving Laboratories for Chemistry and Materials Science. Chemical Reviews 124(16), 2024. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.4c00055
- Stach, E. A. et al. The rise of self-driving labs in chemical and materials sciences. Nature Synthesis 2, 2023. https://www.nature.com/articles/s44160-022-00231-0

## Slide 33
闭环结构
33 / 60
一个最小 SDL 闭环包含哪几步
推荐—执行—观测—更新—再推荐。
1
定义目标
目标函数、约束与可测指标被明确。
2
执行实验
硬件或模拟器运行一次实验。
3
获得观测
得到谱图、曲线、图像或标量。
4
更新模型
模型吸收新数据，修正对空间的理解。
5
推荐下一点
在探索与利用之间做平衡。
Notes: 讲解词：
这一页其实就是后面看 Case Studio 的认知模板。只要把这五步记住，后面看到推荐点变化时，就不会把那理解成黑箱魔法，而会知道闭环到底在做什么。
注解：
- exploration vs exploitation（探索与利用）
参考来源：
- Tom, G. et al. Self-Driving Laboratories for Chemistry and Materials Science. Chemical Reviews 124(16), 2024. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.4c00055
- Shahriari, B. et al. Taking the Human Out of the Loop: A Review of Bayesian Optimization. Proceedings of the IEEE 104(1), 2016.

## Slide 34
概念分辨
34 / 60
目标、约束、测量：这三个概念必须分开
它们在很多讨论里被混在一起，但在 SDL 设计中完全不同。
目标
我们希望优化的东西，例如产率、匹配分数、寿命。
约束
不能越过的边界，例如安全、成本、时间、材料稳定性。
测量
实验可直接得到的观测，例如峰位、颜色、光谱、电压。
Notes: 讲解词：
这三个概念一定要分开：目标不一定能直接测，约束也不是附属条件，测量更不等于最终目标。很多高质量 SDL 设计，首先赢在这三者分得清楚。
注解：
- objective（目标）
- constraint（约束）
- measurement（测量）
参考来源：
- Tom, G. et al. Self-Driving Laboratories for Chemistry and Materials Science. Chemical Reviews 124(16), 2024. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.4c00055
- NIST Material Schema: Process. https://pages.nist.gov/material-schema/Process/

## Slide 35
核心概念
35 / 60
SDL 的三个核心概念：代理模型、不确定性、采集函数
它们共同回答“下一步做什么”。
Surrogate model（代理模型）
用较便宜的统计模型近似真实实验响应面。
Uncertainty（不确定性）
告诉我们哪些区域还看不清，因此值得继续探索。
Acquisition（采集函数）
平衡探索与利用，给出下一实验点。
Notes: 讲解词：
这三者的关系可以讲得很清楚：代理模型负责形成当前知识地图，不确定性负责标出盲区，采集函数负责把目标和盲区综合成下一步行动。三者合起来，才构成推荐逻辑。
注解：
- Gaussian Process（高斯过程，GP）
- Expected Improvement（期望提升，EI）
参考来源：
- Shahriari, B. et al. Taking the Human Out of the Loop: A Review of Bayesian Optimization. Proceedings of the IEEE 104(1), 2016.
- Desimpel, R. et al. Bayesian optimization for chemical reactions. Chemical Society Reviews 55, 2026. https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2026/cs/d5cs00962f

## Slide 36
代理模型
36 / 60
代理模型不止一种：关键是你要近似什么、数据有多贵
不同 surrogate model（代理模型）适合不同实验地形。
维度
代表方法
优势
局限
Gaussian Process（高斯过程）
小样本、可给不确定性、解释性较强
高维和大样本下成本上升
Random Forest / Tree ensembles
鲁棒、对离散变量友好
不确定性表述相对间接
Neural surrogate / deep model
适合高维复杂观测
更吃数据，校准与可解释性更难
Physics-informed / hybrid
可把机制先验并入学习
建模门槛更高，依赖领域知识
Notes: 讲解词：
代理模型怎么选，不是看流行什么，而是看实验空间、数据量、变量类型和先验知识。小样本昂贵实验常偏好 GP，高维复杂观测则可能转向深模型或混合模型。
注解：
- surrogate model selection（代理模型选择）
参考来源：
- Shahriari, B. et al. Taking the Human Out of the Loop: A Review of Bayesian Optimization. Proceedings of the IEEE 104(1), 2016.
- Desimpel, R. et al. Bayesian optimization for chemical reactions. Chemical Society Reviews 55, 2026. https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2026/cs/d5cs00962f
- Tom, G. et al. Self-Driving Laboratories for Chemistry and Materials Science. Chemical Reviews 124(16), 2024. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.4c00055

## Slide 37
不确定性
37 / 60
不确定性不是“没把握”三个字，而是可表示、可利用的对象
SDL 的数据效率，很大程度上来自对不确定性的显式处理。
它表示什么
模型对某区域了解不够、数据稀疏或观测噪声较大。
如何表示
常见为后验方差、置信区间、ensemble 分歧或校准分布。
如何利用
决定哪些地方值得继续探索，而不是只盯当前最优。
为什么重要
没有不确定性，很多推荐会退化成贪心搜索。
实践难点
模型校准不良时，不确定性会“看起来有，实际上不可信”。
结论
SDL 的高效，不只是预测准，更是知道自己哪里不准。
Notes: 讲解词：
这里最重要的一句是：好的 SDL 不只是预测准，而是知道自己哪里不准。不确定性之所以重要，不是哲学上的谦虚，而是它直接决定实验预算如何被分配。
注解：
- posterior variance（后验方差）
- calibration（校准）
参考来源：
- Shahriari, B. et al. Taking the Human Out of the Loop: A Review of Bayesian Optimization. Proceedings of the IEEE 104(1), 2016.
- Desimpel, R. et al. Bayesian optimization for chemical reactions. Chemical Society Reviews 55, 2026. https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2026/cs/d5cs00962f
- Tom, G. et al. Self-Driving Laboratories for Chemistry and Materials Science. Chemical Reviews 124(16), 2024. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.4c00055

## Slide 38
采集函数
38 / 60
采集函数是在替你回答：现在先做哪一个点
它不是固定唯一的，也可以按目标和风险偏好自定义。
EI / PI
强调改进当前最优，常用于单目标优化。
UCB
显式平衡均值与不确定性，调参直观。
信息型方法
更关注哪一步最能减少整体认知不确定。
怎么选
看是更重速度、稳健性还是全局认知更新。
能否自定义
可以，只要目标、约束和风险偏好定义清楚。
本质
采集函数是方法论选择，不只是公式替换。
Notes: 讲解词：
采集函数不是固定菜单。它本质上编码的是方法论偏好：你想更快吃到当前最优，还是更愿意花预算去降低认知盲区。不同项目，答案并不一样。
注解：
- Expected Improvement（期望提升）
- Upper Confidence Bound（上置信界）
参考来源：
- Shahriari, B. et al. Taking the Human Out of the Loop: A Review of Bayesian Optimization. Proceedings of the IEEE 104(1), 2016.
- Desimpel, R. et al. Bayesian optimization for chemical reactions. Chemical Society Reviews 55, 2026. https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2026/cs/d5cs00962f

## Slide 39
SDL 难点
39 / 60
从成本看，为什么很多实验问题更值得 SDL 化
关键不只是算法，而是实验输出本身很贵、很慢、很难。
• 真实实验输出可能是谱图、图像、曲线或寿命数据，本身就昂贵且难处理。
• 很多高价值实验耗时长、成本高、噪声大，盲目试验会迅速耗尽预算。
• 因此 SDL 的优势不仅是“更聪明”，更是用更少实验换更多信息。
为什么序贯方法重要
实验越昂贵、吞吐越低、观测越复杂，越需要把每一步预算花在更有信息量的点上。
这也解释了
为什么许多 SDL 案例会先用仿真器、代理实验台或低成本平台验证闭环逻辑。
Notes: 讲解词：
如果从成本和效率的角度看，SDL 的价值会更清楚：当实验贵、慢、噪声大时，真正重要的不是多做，而是每一步都更会做。序贯学习和显式不确定性正是在这里体现优势。
注解：
- forward model（前向模型）
- simulator（模拟器）
- experimental emulator（实验仿真器）
参考来源：
- Desimpel, R. et al. Bayesian optimization for chemical reactions. Chemical Society Reviews 55, 2026. https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2026/cs/d5cs00962f
- Aguilar-Granda, A. et al. Review of low-cost self-driving laboratories in chemistry and materials science: the 'frugal twin' concept. Digital Discovery 3, 2024. https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2024/dd/d3dd00223c
- Tom, G. et al. Self-Driving Laboratories for Chemistry and Materials Science. Chemical Reviews 124(16), 2024. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.4c00055

## Slide 40
人类角色
40 / 60
人为什么仍不可替代：不只因为伦理，也因为科学判断本身需要人
人在回路中，也在回路上；更重要的是，人仍然提供模型没有的东西。
• 人设定目标、约束、研究问题与可接受风险，这些不是模型自动长出来的。
• 人提供领域知识、异常直觉、机制假设和反事实想象，这是很多突破的来源。
• 人监督模型、纠正口径、解释结果，并对最终科学结论负责。
不能让渡的东西
问题定义
异常识别
机制想象
责任承担
因此
高质量 SDL 不是“去人化”，而是把人的角色从重复动作上移到判断、监督、解释与创造上。
Notes: 讲解词：
这里要避免把人类角色只讲成伦理兜底。更重要的是，研究问题的提出、异常的识别、机制的想象和结论的负责，今天依然主要来自人。这决定了高质量 SDL 必然是强人机协作系统。
注解：
- Human-in-the-loop
- Human-on-the-loop
参考来源：
- Häse, F. et al. The future of self-driving laboratories: from human in the loop interactive AI to gamification. Digital Discovery 3, 2024. https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2024/dd/d4dd00040d
- Autonomous laboratories for accelerated materials discovery: a community survey and practical insights. Digital Discovery, 2024. https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2024/dd/d4dd00059e
- Tom, G. et al. Self-Driving Laboratories for Chemistry and Materials Science. Chemical Reviews 124(16), 2024. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.4c00055

## Slide 41
适配边界
41 / 60
哪些问题更适合 SDL，哪些问题暂时不适合
不是所有实验都该 SDL 化。
维度
更适合
不太适合
判断依据
可自动化、可标准化
强依赖手工艺与个人手感
执行是否能稳定复现
可快速测量
观测极慢、极昂贵
闭环速度是否可接受
目标和约束较清楚
目标定义模糊
推荐是否有可判定依据
数据可结构化记录
过程难以被数据化
能否形成持续更新模型
Notes: 讲解词：
SDL 不是所有实验问题的默认答案。它更适合那些可自动化、可标准化、可快速观测、目标与约束较清楚的问题；反之，它也会有明显边界。
注解：
- feasibility（可行性）
- throughput（吞吐量）
参考来源：
- Tom, G. et al. Self-Driving Laboratories for Chemistry and Materials Science. Chemical Reviews 124(16), 2024. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.4c00055
- Autonomous laboratories for accelerated materials discovery: a community survey and practical insights. Digital Discovery, 2024. https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2024/dd/d4dd00059e
- Aguilar-Granda, A. et al. Review of low-cost self-driving laboratories in chemistry and materials science: the 'frugal twin' concept. Digital Discovery 3, 2024. https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2024/dd/d3dd00223c

## Slide 42
代表系统
42 / 60
聚焦 A-Lab 前，先看几条常被引用的 SDL 路线
A-Lab 很重要，但它只是 SDL 全景中的一个代表。
ChemOS / 反应优化
强项：把实验编排、设备控制和 BO 工作流接起来。
局限：更偏平台与工作流，不等于某一具体学科问题已被完全解决。
NIST AFL（自治配方实验室）
强项：配方、流变、材料加工场景清晰。
局限：更适合特定 formulation 场景，通用性需谨慎解读。
A-Lab（自治实验室）
强项：固相无机材料发现链条完整、传播度高。
局限：争议也最集中，定义口径和验证链必须细看。
低成本 SDL / frugal twin
强项：可复制、教育友好、便于快速验证闭环逻辑。
局限：常不能替代高价值真实实验的复杂语义。
Notes: 讲解词：
先把全景摆出来，再进入 A-Lab。这样学生会知道：A-Lab 之所以值得讲，是因为它处在 SDL 地图中的一个关键位置，而不是因为它垄断了整个领域叙事。
注解：
- ChemOS（实验编排平台）
- AFL（Autonomous Formulation Lab，自治配方实验室）
参考来源：
- Tom, G. et al. Self-Driving Laboratories for Chemistry and Materials Science. Chemical Reviews 124(16), 2024. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.4c00055
- NIST Autonomous Formulation Lab. https://www.nist.gov/node/1895811
- Aguilar-Granda, A. et al. Review of low-cost self-driving laboratories in chemistry and materials science: the 'frugal twin' concept. Digital Discovery 3, 2024. https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2024/dd/d3dd00223c
- Autonomous laboratories for accelerated materials discovery: a community survey and practical insights. Digital Discovery, 2024. https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2024/dd/d4dd00059e

## Slide 43
第五部分
43 / 60
05
A-Lab：真实系统案例
A-Lab 之所以重要，不只是因为它“做成了什么”，也因为它暴露了什么。
讲真实案例，必须同时讲能力、争议、修正与启示。
Notes: 讲解词：
现在把视角收窄到一个具体案例。A-Lab 值得讲，不只是因为它把自治实验系统做得很完整，也因为它在高关注度之下经历了质疑、复查和修正。
注解：
- A-Lab（自治实验室）
- Nature 2023 论文与后续修正
参考来源：
- Szymanski, N. J. et al. An autonomous laboratory for the accelerated synthesis of inorganic materials. Nature 624, 2023. https://www.nature.com/articles/s41586-023-06734-w
- Nature News: Robot chemist sparks row with claim it created new materials, 2023. https://www.nature.com/articles/d41586-023-03956-w
- Chemistry World: New analysis raises doubts over autonomous lab's materials 'discoveries', 2024. https://www.chemistryworld.com/news/new-analysis-raises-doubts-over-autonomous-labs-materials-discoveries/4018791.article
- C&EN: 'Nature' robot chemist paper corrected, but some questions remain unanswered, 2026. https://cen.acs.org/research-integrity/Nature-robot-chemist-paper-corrected/104/web/2026/01

## Slide 44
A-Lab 概览
44 / 60
A-Lab 想做什么
目标是把固相无机材料发现组织成一个自治实验流程。
• 在候选材料空间中筛选目标，自动生成合成配方。
• 自动完成配料、加热、研磨和 XRD（X射线衍射）测量。
• 利用机器学习辅助相鉴定，并继续选择下一实验。
为什么它有代表性
它不是 toy benchmark，而是把计算筛选、机器人执行、表征和决策放进同一系统。
更关键的是
它让人看到 SDL 不是单个算法，而是一整套实验系统工程。
Notes: 讲解词：
A-Lab 的代表性，在于它很完整。它把目标筛选、自动执行、表征和决策连成一条链，因此适合用来观察真实 SDL 系统究竟长什么样，而不仅仅是看某个模型名字。
注解：
- XRD（X-ray Diffraction，X射线衍射）
参考来源：
- Szymanski, N. J. et al. An autonomous laboratory for the accelerated synthesis of inorganic materials. Nature 624, 2023. https://www.nature.com/articles/s41586-023-06734-w
- Berkeley Lab News: Meet the Autonomous Lab of the Future, 2023. https://newscenter.lbl.gov/2023/04/17/meet-the-autonomous-lab-of-the-future/

## Slide 45
A-Lab 架构
45 / 60
把 A-Lab 拆开看：它至少包含四个关键层
筛选、执行、表征、解释。
L1
目标筛选
从计算数据库中选出值得尝试的候选。
L2
自动执行
机器人与炉子完成配料、加热、研磨。
L3
表征
XRD 输出结构信息，形成实验观测。
L4
解释与推荐
模型辅助相鉴定，并推动后续实验。
Notes: 讲解词：
真正的 SDL 系统一定是分层的。你可以质疑其中某一层做得是否足够好，但不能把整个系统简化成一个模型名字。A-Lab 的代表性，正在于这些层被明确接进了同一流程。
注解：
- Materials Project（材料项目数据库）
- ML-assisted phase identification（机器学习辅助相鉴定）
参考来源：
- Szymanski, N. J. et al. An autonomous laboratory for the accelerated synthesis of inorganic materials. Nature 624, 2023. https://www.nature.com/articles/s41586-023-06734-w
- Berkeley Lab News: Meet the Autonomous Lab of the Future, 2023. https://newscenter.lbl.gov/2023/04/17/meet-the-autonomous-lab-of-the-future/

## Slide 46
A-Lab 目标筛选
46 / 60
A-Lab 的候选筛选逻辑，本质上是“先缩空间，再进实验”
这也是很多 SDL 系统的常见策略。
先缩空间
从大量计算候选中，优先保留热力学上较稳定、空气中较可行、前驱体可得的目标。
再进实验
把真正昂贵的实验预算，集中花在更有希望的候选上。
优势
显著减少盲目搜索，提高实验预算利用率。
风险
如果前端计算假设有系统偏差，后端实验就可能被整体带偏。
Notes: 讲解词：
A-Lab 的一个关键策略，是先缩空间，再进实验。这个逻辑很常见，也很合理；但它的风险同样明显：如果前端筛选假设有系统偏差，后端自动化就会高效放大这种偏差。
注解：
- thermodynamic stability（热力学稳定性）
参考来源：
- Szymanski, N. J. et al. An autonomous laboratory for the accelerated synthesis of inorganic materials. Nature 624, 2023. https://www.nature.com/articles/s41586-023-06734-w
- Tom, G. et al. Self-Driving Laboratories for Chemistry and Materials Science. Chemical Reviews 124(16), 2024. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.4c00055

## Slide 47
A-Lab 结果
47 / 60
A-Lab 引发关注，是因为它同时报告了速度与成功率
但学生必须学会区分“报告结果”和“最终共识”。
• 论文报告了 17 天连续运行、58 个目标尝试、355 次实验。
• 原始论文将 41 个目标视为成功案例，并给出约 71% 的目标级成功率表述。
• 这些数字让 A-Lab 成为全球讨论 SDL 的标志性案例。
阅读口径
报告结果 ≠ 最终共识。
科研论文发表后，仍可能经历独立复核、争议和修正。
因此
真实案例最值得学的，不只是“数字多漂亮”，而是后续如何被检验。
Notes: 讲解词：
这里不要把数字讲成奖状，而要讲成案例事实。A-Lab 受到高度关注，确实与它报告的速度和成功率有关；但这些数字只是故事的一部分，不是故事的结论。
注解：
- Nature 624 (2023)
- 需区分 target-level 与 recipe-level 口径
参考来源：
- Szymanski, N. J. et al. An autonomous laboratory for the accelerated synthesis of inorganic materials. Nature 624, 2023. https://www.nature.com/articles/s41586-023-06734-w
- Nature News: Robot chemist sparks row with claim it created new materials, 2023. https://www.nature.com/articles/d41586-023-03956-w
- Chemistry World: New analysis raises doubts over autonomous lab's materials 'discoveries', 2024. https://www.chemistryworld.com/news/new-analysis-raises-doubts-over-autonomous-labs-materials-discoveries/4018791.article

## Slide 48
A-Lab 时间线
48 / 60
把 A-Lab 放回时间线里，才能看清它真正教会我们的东西
发布、传播、质疑、再分析、修正，缺一不可。
2023
发布
Nature 论文让 A-Lab 迅速成为 SDL 标志性案例。
随后
传播
媒体与学界大量转述速度、成功率和自治能力。
2024
质疑
独立分析开始追问“新材料”“成功”的定义边界。
再分析
修正
社群逐步把案例从宣传口径拉回到可核查口径。
Notes: 讲解词：
把 A-Lab 放回时间线里看，才能避免把它讲成静态海报。更值得关注的是：一个高影响力 SDL 结果如何被传播、被质疑、被重新界定，又如何在社群中被更严谨地理解。
注解：
- scientific self-correction（科学自我纠错）
- claim auditing（声称审计）
参考来源：
- Szymanski, N. J. et al. An autonomous laboratory for the accelerated synthesis of inorganic materials. Nature 624, 2023. https://www.nature.com/articles/s41586-023-06734-w
- Nature News: Robot chemist sparks row with claim it created new materials, 2023. https://www.nature.com/articles/d41586-023-03956-w
- Chemistry World: New analysis raises doubts over autonomous lab's materials 'discoveries', 2024. https://www.chemistryworld.com/news/new-analysis-raises-doubts-over-autonomous-labs-materials-discoveries/4018791.article
- C&EN: 'Nature' robot chemist paper corrected, but some questions remain unanswered, 2026. https://cen.acs.org/research-integrity/Nature-robot-chemist-paper-corrected/104/web/2026/01

## Slide 49
争议与修正
49 / 60
A-Lab 的真正教学价值：科学自我纠错
争议不是这件事的失败，而是这件事的重要组成部分。
维度
原始声称
后续质疑
对学生的启示
发现了大量新材料
部分“新材料”可能是已知无序相的有序写法
“新”必须先定义清楚
自动相鉴定有效
独立分析认为部分鉴定并不稳
自动化不等于免验证
自治系统表现突出
系统前端与后端都可能引入系统偏差
系统工程必须接受复核
Notes: 讲解词：
如果把 A-Lab 当成英雄叙事，就学不到最重要的东西。更值得学的是：科研共同体如何质疑、复查和修正一个高影响力结果。这恰好说明，SDL 越强，越需要严格的人类验证与定义审计。
注解：
- ChemRxiv 2024 独立再分析
- C&EN 2026 关于更正的报道
参考来源：
- Szymanski, N. J. et al. An autonomous laboratory for the accelerated synthesis of inorganic materials. Nature 624, 2023. https://www.nature.com/articles/s41586-023-06734-w
- Chemistry World: New analysis raises doubts over autonomous lab's materials 'discoveries', 2024. https://www.chemistryworld.com/news/new-analysis-raises-doubts-over-autonomous-labs-materials-discoveries/4018791.article
- C&EN: 'Nature' robot chemist paper corrected, but some questions remain unanswered, 2026. https://cen.acs.org/research-integrity/Nature-robot-chemist-paper-corrected/104/web/2026/01

## Slide 50
A-Lab 启示
50 / 60
A-Lab 给学生的六个启示
真正值得带走的，不是口号，而是判断框架。
• SDL 是系统工程，不是单模型工程。
• 高质量实验语义比漂亮数学曲面更重要。
• 观测与解释之间，永远可能存在鸿沟。
• 自动化必须接受独立验证与重复性检验。
• “发现”是强概念，定义必须先行。
• 人类监督不是阻碍，而是可信科学的条件。
更值得带走的是
不要只记住数字，要带走判断自治实验系统的框架。
Notes: 讲解词：
A-Lab 这一章真正值得带走的，不是几个漂亮数字，而是一套判断自治实验系统的框架：系统结构、观测可信度、定义边界、人类验证，以及发现口径是否足够严格。
注解：
- 可作为 A-Lab 章节的收束页
参考来源：
- Szymanski, N. J. et al. An autonomous laboratory for the accelerated synthesis of inorganic materials. Nature 624, 2023. https://www.nature.com/articles/s41586-023-06734-w
- Chemistry World: New analysis raises doubts over autonomous lab's materials 'discoveries', 2024. https://www.chemistryworld.com/news/new-analysis-raises-doubts-over-autonomous-labs-materials-discoveries/4018791.article
- C&EN: 'Nature' robot chemist paper corrected, but some questions remain unanswered, 2026. https://cen.acs.org/research-integrity/Nature-robot-chemist-paper-corrected/104/web/2026/01

## Slide 51
第六部分
51 / 60
06
Case Studio：最小 live demo
在课堂上，让学生真正看到“下一实验点为何变化”。
讲复杂 SDL 系统之前，先让闭环逻辑在一个可解释的小系统里变得可见。
Notes: 讲解词：
最后回到一个最小 live demo。真实系统当然更复杂，但在复杂性之前，先把闭环结构讲清楚更重要：目标、观测、更新、推荐到底是如何串起来的。
注解：
- benchmark case（基准案例）

## Slide 52
Case Studio
52 / 60
为什么选 RGB LED（RGB 发光二极管）颜色匹配作为 live demo
因为它简单、稳定、可重复，而且能清楚体现闭环决策。
• 参数空间只有三个控制量，学生容易立刻建立直觉。
• 目标颜色、当前最佳结果和下一推荐点可以同时显示。
• 固定 seed（随机种子）后，演示过程可复位、可重复、可比较。
它教什么
目标是什么
观测是什么
推荐为什么变
闭环如何收敛
它不教什么
它不是真实材料仿真，也不取代真实化学/材料案例，只负责把 SDL 闭环讲明白。
Notes: 讲解词：
RGB LED 这个案例的价值，不在科研深度，而在教学透明度。它把目标颜色、当前最好结果和下一推荐点放在同一屏里，学生可以立即看到闭环在做什么。
注解：
- PWM（Pulse Width Modulation，脉宽调制）
- seeded reproducibility（固定种子复现实验）

## Slide 53
Case Studio 机制
53 / 60
这个最小案例里，SDL 的每一步都能说清楚
参数、观测、评分与推荐逻辑都显式可见。
参数
R、G、B 三个控制量，分别对应三路发光强度。
观测
系统根据参数给出当前颜色，并计算与目标颜色的距离。
评分
距离越小，匹配分数越高。于是问题被转成一个可优化目标。
推荐
模型综合已有观测与不确定性，给出下一实验点。
Notes: 讲解词：
这页把 live demo 说透。参数、观测、评分、推荐四个环节都清楚，所以学生能直观看到‘下一步为什么是这个点’。这是它比很多黑箱 demo 更适合教学的地方。
注解：
- match score（匹配分数）
- recommendation logic（推荐逻辑）

## Slide 54
观看方法
54 / 60
学生在 live demo 里应该看什么，而不只是看分数变化
把注意力放在闭环机制上。
• 先看目标：系统到底在追什么？
• 再看当前最佳：系统已经学到了什么？
• 再看下一推荐：为什么不是别的点？
• 最后看 reset：同样的 seed（随机种子）是否给出同样演示路径？
课堂操作建议
先单步，再五步；先解释，再收敛；最后 reset 证明可复现。
讲座意义
这里让学生第一次“沉浸式”看到 AI 进入实验决策链。
Notes: 讲解词：
live demo 最怕变成‘看按钮点了几下，数字变好了’。真正应该让学生看的，是推荐逻辑怎样随着观测更新而变化，以及同样的初始条件下，这套系统是否可复现。
注解：
- seed（随机种子）
- reset / replay（复位 / 重放）

## Slide 55
收束
55 / 60
07
回到主题：AI 时代，实验发生了什么
不是实验消失了，而是实验被更深地数据化、编排化、模型化与监督化。
到这里，讲座应从“知道 SDL 是什么”推进到“知道该如何判断 SDL”。
Notes: 讲解词：
最后一部分不是重复总结，而是把前面所有内容收束成几条判断。学生不需要记住每个案例细节，但应带走对实验、方法论和 SDL 的整体认识框架。
注解：
- 无

## Slide 56
核心结论
56 / 60
三条最重要的结论
如果只能带走三句话，我希望是这三句。
实验仍是中心
AI 并没有替代实验，而是在重构实验的组织方式。
SDL 有前史
SDL 不是孤立新范式，它连接试错法、DOE、自动化与数据化。
可信比炫酷更重要
真正高水平的 SDL，必须经得住定义、验证、复现与伦理审查。
Notes: 讲解词：
三条结论里，第一条讲对象，第二条讲历史，第三条讲标准。也就是说，我们既要知道 SDL 来自哪里，也要知道怎样判断一个 SDL 系统是否真的站得住。
注解：
- scientific rigor（科学严谨性）

## Slide 57
课程立场
57 / 60
既拥抱 AI，也质疑 AI
这不是折中，而是对实验科学最负责任的立场。
• 拥抱 AI：用它组织知识、辅助研究、开发工具、提高实验效率。
• 质疑 AI：坚持人的直觉、领域知识、实践技能与伦理责任。
• 负责任的 AI 使用，不是迷信输出，而是让模型进入可监督的科学工作流。
给学生的要求
会用 AI
会审 AI
会纠 AI
会承担结论责任
讲座之外
这也是整门课程后续建设的最高层原则。
Notes: 讲解词：
这一页把我们的价值立场讲出来：我们不把 AI 神化，也不把它妖魔化。最重要的是让学生形成一种成熟的人机协作观：既能借力，也能质疑，既会使用，也能负责。
注解：
- responsible AI（负责任的 AI）

## Slide 58
带走什么
58 / 60
这场讲座之后，学生至少应能完成四件事
如果做不到，说明讲座还没有讲清楚。
• 从实验视角，而不是从 buzzword（热词）视角理解 SDL。
• 区分试错法、DOE 与 SDL 的关系与边界。
• 识别一个研究问题是否适合 SDL 化。
• 对真实自治实验系统提出更严谨的判断与质疑。
更高一级的目标
把自己的课题逐步翻译成 objective、constraint、measurement、workflow 语言。
Notes: 讲解词：
如果学生能带走这四件事，这场讲座就值了。尤其是最后两条：识别哪些问题适合 SDL，和对真实系统保持判断能力。这比记住几个术语更重要。
注解：
- 无

## Slide 59
讲座资源
59 / 60
讲座之后：继续从数字讲义站进入课程主线
网站不是展示品，而是课后继续学习的入口。
• 从 Foundations（基础）部分回看实验、DOE 与 SDL 的主线。
• 从 A-Lab（自治实验室）案例页复读真实系统、争议与纠错。
• 从 Case Studio 自己运行最小 live demo，观察推荐逻辑如何变化。
建议学生课后做什么
重看 Foundations（基础）
阅读 A-Lab 案例页
自己运行 Case Studio demo
讲者用途
网站保留动态演示与后续课程扩展空间；PPT 保留稳定教学交付能力。
Notes: 讲解词：
最后告诉学生，网站不是讲座结束后就无关了。它是课程的入口，也是案例和 demo 的继续学习平台。讲座结束之后，学生仍然可以从网站回到今天的主线继续理解。
注解：
- 网站：sdl-lecture.vercel.app

## Slide 60
结束页
60 / 60
“在 AI 时代，重要的不是把实验交给机器，而是学会如何让机器进入负责任的实验科学。”
谢谢
欢迎提问与讨论。
Notes: 讲解词：
我会用这句话收尾：关键不在于把实验交给机器，而在于如何让机器进入负责任的科学工作流。然后进入问答，优先接学生对适用边界、案例可信度和课题迁移的提问。
注解：
- 无